## Slide 1: Discrete Event Simulation with C/Python
清華大學工業工程與工程管理系
林則孟 教授

## Slide 2: 離散事件模擬（Discrete Event Simulation）
離散事件模擬模式的目的乃欲複製（reproduce）或模仿（mimic）離散事件系統所從事之活動，從而學習或瞭解系統動態行為與其績效。
模式構建乃藉著定義改變系統狀態變數的活動步驟。系統狀態變數可定義為個體數及其屬性值，資源狀態值等之變化。

## Slide 3: 事件(Event)、活動(Activity)與程序(Process)關係
程 序
活動
活動
時間
來到
事件
開始活
動事件
結束活
動事件
開始活
動事件
結束活
動事件
開始活
動事件
結束活
動事件
活動

## Slide 4: 事件、活動與程序關係--快餐店例
顧客來到事件
顧客服務完成事件
9.6
26.2
36.7
24.6
45.5
顧客來到事件
服務完成事件
事件串列
時間
第一位顧客點餐活動
第二位顧客點餐活動
事件

## Slide 5: 離散事件各元素間的關聯性
ENTITIES
having
ATTRIBUTES
Interact with
EVENTS
change the
ACTIVITIES
under certain
CONDITIONS
creating
STATE
第一章--模擬系統組成
個體(entity)
屬性(attribute)
活動(activity)
事件(event)
狀態(state)
模擬的主角是個體，而模擬的動態是個體的透過活動與系統狀態的交互作用所產生的
個體的辨別可以利用所謂的屬性（Attributes）。在一個離散事件系統中，常有不同的類別的個體（Entity）
條件（Conditions）是指系統中資源狀態或個體屬性的陳述，其條件的組合即構成所謂的「控制法則」
當控制法則成立，通常再觸動其他事件，從而產生系統狀態的變化等連鎖反應。

## Slide 6
事件排程法(Event Scheduling)
在「事件排程法模擬」中，主要為描述並記錄事件點上系統狀態的變化。模式構建的任務即在決定有那些改變系統狀態的事件，以及定義事件與事件間的邏輯關係。模擬即以虛擬的時間推進機構將事件依時間發生先後順序負責執行其相關邏輯，從而改變系統狀態，收集相關統計資料。

## Slide 7: 事件排程法邏輯

## Slide 8: 診所例之事件排程法模擬模式構建
決定模擬目的、範圍與詳細度(Purpose 、 Boundary and Level of Detail)
定義Performance
  病患在診所的平均停留時間、平均等候時間、平均等候線長度、與醫生忙碌率等。
找出衡量Performance之狀態變數(State variables)
  等候線狀態
  機台忙碌狀態
找出影響State variables之事件(Events)
  直接影響上述績效評估值可透過兩個事件改變其系統狀態，分別為製令單來到事件(E1) ，與機台完工事件(E2) 。
  當E1發生時，除了會再觸發下一製令單來到(E1)事件發生，同時會造成等候線的狀態改變，與機台的狀態改變。
  當E2發生時，則會使得機台可以再從等候線找下一製令單加工，若製令單在等候則機台狀態變為空閒。

## Slide 9: 診所例之事件
虛擬碼

## Slide 10: 程式相關變數說明

## Slide 11: 事件排程模擬法 之流程圖_診所例

## Slide 12
void NEXT_EVENT(void)
{
C_INITL();
TNOW = MIN(TOSC, TOA);
while (TNOW <= STOPT)
{
COMPUTE_STATISTICS();
EVENT(ETYPE);
TTLAS = TNOW;
TNOW = MIN(TOSC, TOA);
}
TNOW = STOPT;
C_OUTPUT();
}
main()
{
NEXT_EVENT();
return;
}
void C_OUTPUT(void)
{
COMPUTE_STATISTICS();
printf("\nMax waiting length is : %d\n", LWLMAX);
printf("Facility utilization is :%7.2f\n ", BTime/STOPT);
}
void COMPUTE_STATISTICS(void)
{
BTime = BTime + BUSY * (TNOW - TTLAS );
if (LWL > LWLMAX)
LWLMAX = LWL;
}
C語言之模擬模式
主程式:

## Slide 13
void arrival_event(void)
{
TOA = TNOW + sample(1);
if (BUSY == 0)
{
BUSY = 1;
TOSC = TNOW + sample(2);
}
else
LWL = LWL + 1;
}
void EVENT(int Event_Type)
{
switch(Event_Type)
{
case 2 : arrival_event(); // ** Arrival Event **
break;
case 1 : end_service_event(); // * Service Complete Event *
break;
}
// Print immediate result at this event time
print_trace();
}
void end_service_event(void)
{
TOSC = VeryLarge;
if ( LWL != 0 )
{
LWL = LWL - 1;
TOSC = TNOW + sample(2);
}
else
{
BUSY = 0;
}
}
兩個事件:

## Slide 14
void read_file(void)
{
int i;
clrscr();
printf(" Discrete Event Simulation Illustration\n");
printf(" Single Queue Single Server Simulation \n");
printf(" ======================================\n");
printf("File Name: ");
scanf("%s", file_name);
if ((DFILE = fopen(file_name,"r")) == NULL)
{
printf("Error : Cannot open the input file!\n");
exit(0);
}
i=0;
do {
fscanf(DFILE, "%f %f", DSET1+i, DSET2+i);
i++;
} while(DSET2[i-1] > 0);
printf("Please Key in Ending time: ");
scanf("%f", &STOPT);
}

## Slide 15
void print_trace(void)
{
if (ETYPE == 1)
printf("\nTNOW=%8.2f\t SC\n ", TNOW);
else if (ETYPE ==2)
printf("\nTNOW=%8.2f\t AV\n ", TNOW);
else
printf("\nTNOW=%8.2f\n ", TNOW);
printf(" TOA TOSC TTLAS BTime BUSY LWL LWLMAX ETYPE\n");
printf(" ---------------------------------------------------------------\n");
printf("%8.2f %8.2f %8.2f %8.2f %5d %5d %5d %5d\n", TOA,TOSC,TTLAS,BTime,BUSY,LWL,LWLMAX,ETYPE);
getch();
}

## Slide 16: C模擬輸出事件_診所例

## Slide 17
python語言之模擬模式構建
主程式:

## Slide 18
定義兩個事件:

## Slide 21: Python模擬輸出事件_診所例

## Slide 22: Python 模擬結果對照

## Slide 23: Excel之模擬模式

## Slide 24
等候線狀態與時間關係

## Slide 25
醫生狀態與時間關係圖

## Slide 26
統計績效之指標蒐集

## Slide 27: 績效指標之分類
時間為基礎（Time-based）之績效指標
  績效指標的蒐集與計算是跟時間有關係
  欲蒐集系統中平均等候線長度，但是等候線長度是隨著時間推進時間的改變而變化
觀察為基礎（Observation-based）之績效指標
  績效指標的蒐集與計算是跟時間沒有關係
  個體在系統中平均等候時間或平均停留時間，這些績效指標都是跟個體有關係

## Slide 28: 時間為基礎之績效指標
例如平均等候線長度(Average Waiting Length)
i為面積塊編號、ti 為i面積塊的時間間格、
Qi為i面積塊的等候線長度、T為總模擬時間
、m為面積塊數
等
候
線
長
度
時間
t
1
t
2
t
3
t
4
t
5
T
Q
1
Q
2
Q
3
Q
4
Q
5
等
候
線
長
度
時間
t
1
t
2
t
3
t
4
t
5
T
A
1
A
2
A
3
A
4
A
5
Q
1
Q
2
Q
3
Q
4
Q
5
E1
E2
E1
E2
E3
E4
E5
E5
E4
E3
E3
E3
E4
E4
E5
E5
E6
E7
E8
E6
E7
E8
E9
E10
k為個體編號、Ek 為第k個體的等候時間
r為個體數

## Slide 29: 觀察為基礎之績效指標
平均等候時間
平均停留時間
j為個體編號、WTj 為j個體的等候時間、n為個體數
j為個體編號、CTj 為j個體的等待時間、n為個體數

## Slide 30: 績效指標蒐集方式之分類
模擬中的績效計算
  許多的績效指標蒐集都是計算該指標的平均值，因此必須在進行模擬的過程中，即必須邊進行時間推進時就要透過變數的方式來累加績效指標值
模擬後的計算輸出
  績效指標的計算，必須透過模擬中績效指標的蒐集，在模擬結束後，在績效指標平均值或標準差的計算輸出

## Slide 31: 模擬中的績效計算
等候線長度之累加計算
個體等候時間之累加計算
TQi為到目前ti為止累加等候面積、TQi-1為到目前ti-1為止累加等候面積
、Qiti為ti時間間格的等候面積
TWi為前j個個體累加等候時間、TWj-1為前j-1個個體累加等候時間
、WTj為第j個個體等候時間
(累積等候面積 for 平均值)
(累積個體等候時間for 平均值)
2
2
(累積等候面積 for 變異數)
(累積個體等候時間for變異數)
or
or

## Slide 32: 模擬後的計算輸出
等候線長度之平均值與標準差
個體等候時間之平均值與標準差
前一頁計算
前一頁計算

## Slide 33: 練習:洗車廠範例之績效指標蒐集
某一家汽車洗車廠，其服務系統如下圖3.27洗車廠的系統運作所示。主要服務的個體（Entity）為車子，包括了三大類：一種為自用的轎車、一種為休旅車，另一種是遊覽車，特別是此三種車是一部接一部來到車廠，而來到的比率為5比4比1。此洗車廠只有一台洗車機器（Resource）來從事洗車的活動(Activity)
若汽車來到後，若沒有空的等候區，則會自行離去尋找別的洗車廠，此現象稱為Balking
蒐集系統的績效來評估系統包括：車子平均停留車店中時間、洗車店平均每月服務的車子數、洗車店平均使用率、車子排隊的平均長度、洗車店平均一個月盈餘、洗車店平均每月Balking的車子數

## Slide 34: 模擬中的績效計算
totalCustomer：總服務顧客數 Anum、Bnum、Cnum：A、B、C型的顧客數 balkingNum：進入等候區時，被Balking的顧客數 BTime：機台忙碌的時間 QueueTime：顧客等候的時間 STOPT：系統模擬時間
觀察為基礎之績效指標
  服務完成的A顧客數
  Anum = Anum+1
  等候區前的Balking數目
  balkingNum= balkingNum+1
時間為基礎之績效指標
  機台的忙碌時間
  BTime = BTime + BUSY * (TNOW - TTLAS )
  等候區的顧客的等候時間長度
  QueueTime = QueueTime + LWL * (TNOW - TTLAS )

## Slide 35: 模擬後的計算輸出
觀察為基礎之績效指標
  盈餘
  A型車利潤 *Anum +B型車利潤 * Bnum + C型車利潤 *Cnum – 費用
時間為基礎之績效指標
  等候區的平均長度
  QueueTime/STOPT
  機台的平均利用率
  BTime/STOPT
totalCustomer：總服務顧客數 Anum、Bnum、Cnum：A、B、C型的顧客數 balkingNum：進入等候區時，被Balking的顧客數 BTime：機台忙碌的時間 QueueTime：顧客等候的時間 STOPT：系統模擬時間

## Slide 36
洗車廠例之事件排程 模擬法之流程圖
模擬中的績效計算
模擬後的計算輸出

## Slide 37: Excel之模擬中績效計算與收集

## Slide 38: Excel之模擬後績效計算輸出